## Slide 1: QUY TRÌNH KIỂM THỬ BẢO MẬT CHO MỘT SẢN PHẨM Iot
SVTH: CHU NGUYỄN THÁI TUẤN
GVHD: HỒ NHỰT MINH SĨ

## Slide 2: VẤN ĐỀ BẢO MẬT & MỤC TIÊU
- Camera IP gia đình ngày càng phổ biến nhưng thiếu quy trình kiểm thử bỏ mật chuẩn hóa trước triển khai.
- Lỗi cơ bản (Mật khẩu mặc định, không mã hóa, update không xác thực) tồn tại lâu không bị phát hiện.
- Hậu quả: camera bị chiếm quyền , rò rỉ hình ảnh riêng tư, trở thành một phần của botnet IoT.
- Cần một quy trình bao phủ đầy đủ: phần cứng, firmware, mạng, API/Cloud, app, cơ chế cập nhật.
1. Xây dựng quy trình kiểm thử 8 bước dựa trên OWASP ISTG
2. Lập checklist 25 tiêu chí ánh xạ với OWASP ISVS
3. Xây dựng mẫu báo cáo phát hiện lỗ hổng tái sử dụng được
4. Áp dụng thử quy trình lên camera IP gia đình
5. Xây dựng ma trận rủi ro và thứ tự ưu tiên xử lý
6. Viết script Python tự động sinh báo cáo từ checklist
Vấn đề
Mục tiêu

## Slide 3: Nguồn github & kiến thức nền
OWASP ISTG
Phương pháp luận kiểm thử bảo mật IoT - khung sườn cho quy trình 8 bước.
OWASP ISVS
Danh mục yêu cầu xác minh bảo mật - dùng để ánh xạ checklist.
OWASP FSTM
Quy trình phân tích firmware: thu thập, trích xuất, tìm secret hard-code.
OWASP IoTGoat
Firmware co chu dich co lỗ hổng, dùng làm ví dụ minh họa học tập.
Đặc thù kiểm thử bảo mật IoT:
Bề mặt tấn công đa lớp (phần cứng, firmware, mạng, API, app) - Tài nguyên hạn chế (khó chạy TLS nặng) - Vong doi dai, khó cập nhật (cần chú trọng OTA & secure boot).

## Slide 4: Mô hình hệ thống & quy trình thực hiện
Kiến trúc Camera IP gia đình (luồng dữ liệu)
Quy trình kiểm thử bảo mật (8 bước, dựa trên OWASP ISTG)
Camera IP
Router
gia đình
Cloud Server
của hãng
App
di động
1
Chuẩn bị &
Scoping
2
Mô hình hóa
Mối đe dọa
3
Test
Phần cứng
4
Test
firmware
5
Test mạng &
giao thức
6
Test
API/Cloud
7
Test
mobile app
8
Test cơ chế
câp nhật

## Slide 5: Kết quả chính (1/2): checklist kiểm thử
Tỷ lệ đạt theo nhóm (25 tiêu chí)
Chart: 
| Phần cứng | Firmware | Mang | API/Cloud | Mobile App | Update
Ty le dat (%) | 25 | 25 | 20 | 50 | 33 | 33
Trích checklist (5/25 tiêu chí tiêu biểu)
Nhóm | Test point | T.thái
Firmware | Không có credential hard-code | Chưa đạt
Mạng | RTSP/stream video có mã hóa | Chưa đạt
API/Cloud | API kiểm tra quyền theo device_id | Chưa đạt
Mobile App | Token lưu Keystore/Keychain | Đạt
Update | Kiểm tra hash/chứ ký trước khi cài | Chưa đạt

## Slide 6: Kết quả chính (2/2): finding & ma trận rủi ro
5 finding theo mức độ ưu tiên (risk score = severity x likelihood)
ID | Thành phần | Mô tả | Risk | Ưu tiên
FIND-003 | API/Cloud | Không kiểm tra quyền sở hữu thiết bị (BOLA) | 8 | Rất cao
FIND-005 | Update | OTA không kiểm tra chu kỳ firmware | 4 | Cao
FIND-001 | Firmware | Credential dang ro trong cấu hình | 6 | Cao
FIND-004 | Mobile App | App bỏ qua lỗi certificate | 3 | T.binh
FIND-002 | Mang | RTSP video không mã hóa nội bộ | 6 | Cao
Ma tran rui ro (Likelihood x Severity)
Ảnh hưởng | TB | Cao | N.trọng
Cao | FIND-002 |  | 
TB |  | FIND-001 | FIND-003
Thấp |  | FIND-004 | FIND-005

## Slide 7: Đánh giá, hạn chế & hướng phát triển
Kết quả đạt được
Quy trình 8 bước bao phủ 6 lớp kiến trúc
Checklist 25 tiêu chí ánh xạ ISVS
Mẫu báo cáo + ma trận rủi ro
Script tự động hóa sinh báo cáo
Hạn chế
Chỉ là khung mẫu, cần tùy biến theo sản phẩm
Không thay thế pentest chuyên sâu
Dữ liẹu finding là giả lập, chưa kiểm chứng
Ma trận rủi ro mang tính dinh tinh
Hướng phát triển
Áp dụng thử trên thiết bị thật (được phép)
Mợ rộng script quản lý nhiều lần kiểm thử
Tích hợp ISO/IEC 27001, IEC 62443
Mở rộng sang IIoT / thiết bị công nghiệp

## Slide 8: Phân tích rủi ro & biện pháp phòng chống
Truy cập chéo dữ liệu (FIND-003)
Kiểm tra quyền sở hữu thiết bị ở mọi API request (ownership check)
Credential hard-code trong firmware (FIND-001)
Cấp key riêng từng thiết bị (unique per-device key) khi sản xuất
Luồng video không mã hóa (FIND-002)
Bắt buộc TLS/SRTP cho mọi luồng, kể cả trong mạng nội bộ
App bỏ qua lỗi certificate (FIND-004)
Bật certificate/public key pinning, từ chối kết nối khi cert không hợp lệ
OTA không ký số (FIND-005)
Ký số firmware bằng private key của hãng + cơ chế rollback an toàn